38. Сила тока. Сопротивление.

Закон Ома для однородного участка цепи

Закон Ома для однородного участка цепи: сила тока I в проводнике, находящемся в электростатическом поле, пропорциональна напряжению U между концами проводника:

;

коэффициент R называют сопротивлением проводника.

Сопротивление R участка цепи, состоящего из последовательно соединенных проводников, равно сумме сопротивлений Rl, R2, R3,… этих проводников:

R = R1 + R2 + R3 + …;

сила тока во всех участках цепи одинакова:

разность потенциалов U между концами цепи равна сумме разностей потенциалов между концами входящих в цепь проводников:

U = U1 + U2 + U3 + …

Электропроводность R–1 участка цепи, состоящего из параллельно соединенных проводников, равна сумме электропроводностей этих проводников:

сила тока I в цепи равна сумме сил токов в каждом проводнике:

разность потенциалов U между концами цепи равна разности потенциалов между концами каждого из входящих в цепь проводников:

U = U1 = U2 = U3 = …

Сопротивление R линейного однородного проводника пропорционально его длине L и обратно пропорционально площади его поперечного сечения S:

,

где ( – удельное сопротивление проводника, ( – его удельная электрическая проводимость. Коэффициенты пропорциональности ( и ( зависят от вещества проводника и его термодинамического состояния.

При решении задач этого раздела следует считать сопротивление подводящих проводов пренебрежимо малым, если его величина не указана в условии.

(верхние индексы над номером задачи показывают ее уровень сложности, подробнее читайте на http://www.afportal.ru/teacher/criteria )

38.11. По проводу течет ток силы I = 10 А. Найдите массу электронов, проходящих через поперечное сечение этого провода за время t = 1 ч.

38.21. Сила тока в проводнике за четыре равных промежутка времени по t = 10 с сначала равномерно возрастает от 0 до I1 = 10 мА, потом равномерно уменьшается до I2 = 5 мА, затем сохраняет постоянное значение, и, наконец, равномерно уменьшается до нуля. Какой заряд q прошел по проводнику за время T = 40 с?

38.32. Пластины плоского конденсатора имеют форму квадратов со стороной a = 21 см. Расстояние между пластинами составляет d = 2 мм. Конденсатор присоединен к полюсам источника постоянного напряжения U = 750 В. В пространство между пластинами с постоянной скоростью v = 8 см/с вдвигают стеклянную пластинку толщины d = 2 мм. Какой силы ток I пойдет при этом по цепи? Диэлектрическая проницаемость стекла ( = 7.

38.41. Моток медной проволоки имеет массу m = 300 г и электрическое сопротивление R = 57 Ом. Определите длину проволоки L и площадь ее поперечного сечения S. Плотность меди D = 8900 кг/м3, ее удельное сопротивление ( = 1,7(10–8 Ом(м.

38.52. Электрическая цепь состоит из трех последовательно соединенных кусков провода одинаковой длины, изготовленных из одного и того же материала, но имеющих разные сечения: S1 = 1 мм2, S2 = 2 мм2, S3 = 3 мм2. Напряжение на концах цепи U = 11 В. Найдите напряжение на каждом куске провода.

38.62. На катушку намотан круглый стальной провод диаметром d = 1,2 мм. Масса провода m = 0,2 кг. На катушку подается напряжение U = 53,8 В. Определите силу тока, идущего по проводу, если он нагрелся до температуры T = 393 К. Удельное сопротивление стали при T1 = 293 К равно (1 = 1,2(10–7 Ом(м, температурный коэффициент сопротивления стали ( = 6,0(10–3 К–1. Плотность стали D = 7,8(103 кг/м3.

38.71. Цепь, имеющая сопротивление R = 100 Ом, питается от источника постоянного напряжения. Амперметр с сопротивлением RA = 1 Ом, включенный в цепь, показал силу тока I = 5 А. Какова была сила тока в цепи Io до включения амперметра?

38.81. В сеть с напряжением U = 24 В подключили два последовательно соединенных резистора. При этом сила тока стала равной I1 = 0,6 А. Когда резисторы подключили параллельно, суммарная сила тока стала равной I2 = 3,2 А. Определите сопротивление резисторов.

38.91. На сколько равных частей нужно разрезать проводник, имеющий сопротивление R = 36 Ом, чтобы полное сопротивление его частей, соединенных параллельно, составляло Ro = 1 Ом?

38.102. Из куска проволоки, имеющей сопротивление Ro = 32 Ом, изготовлено кольцо. К двум точкам этого кольца присоединены подводящие ток провода. а) В каком отношении делят точки присоединения длину окружности кольца, если общее сопротивление получившейся цепи R = 6 Ом? б) Какова максимально возможная величина общего сопротивления Rmax между двумя точками проволочного кольца?

38.111. Определите полное сопротивление R показанной на рисунке цепи, если R1 = R2 = R5 = R6 = 3 Ом, R3 = 20 Ом, R4 = 24 Ом. Чему равна сила тока, идущего через каждый резистор, если к цепи приложено напряжение U = 36 B?

К задаче 38.11. 				К задаче 38.12.

38.121. При замкнутом ключе K (см. рисунок) сила тока, текущего через амперметр, равна I1 = 0,45 А. Какой силы ток I2 будет течь через амперметр при разомкнутом ключе? Напряжение на клеммах постоянно.

38.132. Определите сопротивление R между точками A и D каждой из показанных на рисунке трех цепей. Сопротивления резисторов одинаковы и равны r. Сопротивлением соединяющих проводов можно пренебречь.

К задаче 38.13.

38.142. Определите сопротивление R между точками A и B показанной на рисунке цепи, если сопротивление каждого звена равно r.

К задаче 38.14. 			К задаче 38.15.

38.153. Каждый из отрезков двух проволочных конструкций (см. рисунок) имеет одинаковое сопротивление r. Ток, протекающий по отрезку DF, равен i. Определите разность потенциалов U между узлами A и B, сопротивление R между этими узлами и полный ток I от A к B.

38.163. Найдите полное сопротивление R между точками A и B бесконечной цепи (см. рисунок), состоящей из одинаковых резисторов сопротивлением r каждый.

К задаче 38.16. 			К задаче 38.17.

38.173. Определите полное сопротивление R между точками A и B бесконечной цепи, параметры которой указаны на рисунке.

38.182. Имеется прибор с ценой деления io = 10 мкА. Шкала прибора имеет n = 100 делений. Внутреннее сопротивление прибора r = 50 Ом. Как из этого прибора сделать: a) вольтметр с пределом измерения напряжения Uo = 200 В? б) миллиамперметр с пределом измерения силы тока Io = 800 мА?

38.193. Присоединение к вольтметру некоторого добавочного сопротивления увеличивает предел измерения напряжения в n раз. Другое добавочное сопротивление увеличивает предел измерения в m раз. Во сколько раз к увеличится предельно измеримое вольтметром напряжение, если включить последовательно с вольтметром эти два сопротивления, соединенные между собой параллельно?

38.203. В схеме (см. рисунок) вольтметр показывает напряжение U1 = 20 В. Напряжение на входе цепи Uo = 100 В. Найдите отношение тока, идущего через вольтметр, к току, идущему через правую часть потенциометра, если отношение сопротивлений, на которые движок делит потенциометр n = 2/3, причем большее сопротивление имеет часть потенциометра, расположенная справа от движка.

К задаче 38.20. 			К задаче 38.21.

38.213. Цепь (см. рисунок) собрана из одинаковых резисторов и одинаковых вольтметров. Показания первого и третьего вольтметров U1 = 10 B, U3 = 8 В соответственно. Найдите показания U2 второго вольтметра.

39. Закон Ома для неоднородного участка и полной цепи.

Правила Кирхгофа

Обобщенный закон Ома для произвольного участка цепи: произведение силы тока I на сопротивление R участка цепи равно алгебраической сумме падения потенциала ((1 – (2 на этом участке и ЭДС E всех источников электрической энергии, включенных на данном участке цепи:

.

Закон Ома для замкнутой цепи: сила тока I в замкнутой цепи, состоящей из источника тока с ЭДС E и внутренним сопротивлением r и нагрузки с сопротивлением R, равна отношению величины ЭДС к сумме внутреннего сопротивления источника

и сопротивления нагрузки:

.

Первое правило Кирхгофа (правило узлов): алгебраическая сумма сил токов, сходящихся в узле (точке соединения нескольких линейных проводников), равна нулю:

;

при этом положительными считаются токи, подходящие к узлу, отрицательными – токи, отходящие от узла; иными словами, сумма сил токов, втекающих в узел, равна сумме сил токов, вытекающих из него:

.

Второе правило Кирхгофа (правило контуров): в любом замкнутом контуре, произвольно выбранном в разветвленной электрической цепи, алгебраическая сумма произведений сил токов Im на сопротивления Rm соответствующих участков этого контура равна алгебраической сумме ЭДС в контуре:

.

здесь n – число отдельных участков, на которые контур разбивается узлами; положительными считаются токи, направления которых совпадают с выбранным (произвольно) направлением обхода контура; ЭДС источников электрической энергии считаются положительными, если они создают токи, направления которых совпадают с направлением обхода контура.

В задачах этого раздела внутренним сопротивлением источника тока, сопротивлением соединительных проводов, а также амперметров следует пренебречь, если эти величины не указаны в условии.

39.11. Амперметр с сопротивлением R1 = 2 Ом, подключенный к источнику тока, показывает ток I1 = 5 А. Вольтметр с сопротивлением R2 = 150 Ом, подключенный к такому же источнику тока, показывает напряжение U2 = 12 В. Найдите ток короткого замыкания Iк.з источника.

39.21. Источник тока питает n = 100 ламп, рассчитанных на напряжение U1 = 220 В и соединенных параллельно. Сопротивление каждой лампы R1 = 1,2 кОм, сопротивление подводящих проводов R2 = 4 Ом, внутреннее сопротивление источника r = 0, 8 Ом. Найдите напряжение U на зажимах источника и его ЭДС E.

39.32. Найдите силу тока I2, идущего через резистор с сопротивлением R2 в схеме, параметры которой приведены на рисунке 1.

39.42. Какой ток IA будет идти через амперметр в схеме, изображенной на рисунке 2? ЭДС источника равна E. Рассмотрите два случая: а) R1 = R4 = R; R2 = R3 = 2R; б) R1 = R2 = R3 = R; R4 = 2R.

39.52. Какой ток IA течет через амперметр в схеме, показанной на рисунке 3 ЭДС источника E = 7, 5 В, R1 = 15 Ом, R2 = R3 = R4 = 10 Ом.

Рис. 3 				Рис. 4 				Рис. 5

39.62. При замкнутом ключе K вольтметр V1 показывает напряжение 0,8E, где E – ЭДС источника (см. рисунок 4). Что покажут вольтметры V1 и V2 при разомкнутом ключе, если их сопротивления одинаковы?

39.72. В мосте Уитстона (см. рисунок 5) сопротивления подбирают таким образом, что чувствительный гальванометр показывает нуль.

а) Считая сопротивления R1, R2 и r известными, определите величину сопротивления rx.

б) Если поменять местами батарею и гальванометр, то снова получится мостовая схема. Сохранится ли баланс в новой схеме?

39.82. Имеется цепь, содержащая N = 1000 одинаковых источников тока с ЭДС E и внутренним сопротивлением r каждый (см. рисунок 6). Между точками A и B (на дуге АСВ) находится m источников тока.

а) Найдите разность потенциалов между точками A и B. б) Какой будет эта разность потенциалов, если элементы будут обращены друг к другу одноименными полюсами:

Рис. 6 			Рис. 7 				Рис. 8

39.93. Два источника тока соединены, как показано на рисунке 7.

а) Определите разность потенциалов между точками A и B. б) Какой станет эта разность потенциалов, если изменить полярность включения второго источника?

39.103. Три одинаковых источника с ЭДС E = 1,6 В и внутренним сопротивлением r включены в электрическую цепь по схеме, изображенной на рисунке 8. Миллиамперметр показывает ток I = 100 мА. Сопротивления резисторов R1 = 10 Ом и R2 = 15 Ом, сопротивление резистора R неизвестно. Какое напряжение U показывает вольтметр? Сопротивление вольтметра считать очень большим.

39.112. Батарея из n = 4 одинаковых источников тока с внутренним сопротивлением r = 2 Ом каждый, соединенных в первом случае последовательно, во втором – параллельно, замыкается на резистор с сопротивлением R = 10 Ом. Найдите отношение напряжений на резисторе U1/U2 в первом и во втором случаях.

39.123. Из N = 400 одинаковых источников тока составлена батарея так, что образовано n соединенных последовательно групп, в каждой из которых содержится m источников, соединенных параллельно (см. рисунок а). Внутреннее сопротивление каждого источника r = 1 Ом. При каких значениях пито сила тока через резистор с сопротивлением R = 100 Ом, подключенный к батарее, будет наибольшей? Изменится ли ответ, если источники тока соединить в батарею, как показано на рисунке б (m параллельно соединенных ветвей, в каждой из которых содержится n последовательно соединенных источников)?

Рис. 9

39.133. Источниками электрического тока в системе электрического оборудования автомобиля являются генератор Г постоянного тока и соединенный с ним параллельно аккумулятор A (см. рисунок 10). ЭДС аккумулятора E1 = 12 В, его внутреннее сопротивление r1 = 0,15 Ом. ЭДС генератора E2 = 14 В, его внутреннее сопротивление r2 = 0,05 Ом. Найдите зависимость силы тока IA, протекающего через аккумулятор, от силы тока IН, потребляемого нагрузкой – переменным сопротивлением. Нарисуйте график зависимости IA(IН). Определите с помощью графика, при каких значениях силы тока нагрузки IН аккумулятор будет заряжаться, а при каких – разряжаться.

39.143. В конце зарядки аккумулятора сила тока I1 = 3 А, а разность потенциалов на клеммах U1 = 8,85 В. В начале разрядки того же аккумулятора сила тока I2 = 4 А, а разность потенциалов U2 = 8,5 В. Определите силу тока короткого замыкания Iк.з этого аккумулятора.

39.153. Найдите силу тока I через нагрузку R, подключенную к параллельно соединенным источникам тока с ЭДС E1 и E2 и внутренними сопротивлениями r1 и r2 соответственно (см. рисунок 11).

Рис. 11 				Рис. 12 			Рис. 13

39.163. В схеме на рисунке внутренние сопротивления источников пренебрежимо малы. Определите силу тока I1 через резистор сопротивления 3R, силу тока I2 через источник тока с ЭДС 4E и разность потенциалов UAB между точками A и B схемы.

39.172. Найдите силу тока I1 через сопротивление R1 участка цепи (см. рисунок 12), если R1 = 10 Ом, R2 = 20 Ом, R3 = 30 Ом и потенциалы точек 1, 2 и 3 равны соответственно (1 = 10 В, (2 = 6 В, (3 = 5 В.

39.183. В схеме, изображенной на рисунке 13, определите сопротивление RAB цепи между точками A и В.

40. Конденсаторы и нелинейные элементы в электрических цепях

40.12. Найдите напряжения U1 и U2 на конденсаторах C1 и C2 в схеме, представленной на рисунке, если известно, что при замыкании резистора с сопротивлением R накоротко сила тока через источник тока возрастает в n = 3 раза. ЭДС источника тока равна E.

40.22. Определите заряд q конденсатора C в схеме, представленной на рисунке. Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь.

К задаче 40.1.		 К задаче 40.2.

40.3. Найдите заряды q1 и q2 на конденсаторах C1 и C2 в схеме, показанной на рисунке. Внутренними сопротивлениями источников тока пренебречь.

К задаче 40.3.		 К задаче 40.4.

40.42. Какой заряд q протечет через сопротивление R2 после размыкания ключа K (см. рисунок), если R1 = R2 = R3 = R4 = R = 20 Ом, E = 100 В, r = 10 Ом, C = 10 мкФ.

40.52. Какой заряд q пройдет через ключ K (см. рисунок), если его замкнуть?

К задаче 40.5.			 К задаче 40.6.

40.62. Определите заряд q, протекающий через ключ K при его замыкании (см. рисунок). Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь.

40.73. Резистор с сопротивлением R и нелинейное сопротивление, вольтамперная характеристика которого имеет вид , где ( – постоянная, соединены последовательно и подключены к источнику напряжения Uo. Найдите силу тока I в цепи. Внутренним сопротивлением источника пренебречь.

40.83. Схема (см. рисунок) состоит из двух одинаковых резисторов с сопротивлениями R и двух одинаковых нелинейных элементов, вольтамперная характеристика которых имеет вид U = (I2, где ( – некоторая известная постоянная. При какой ЭДС E источника ток через гальванометр равен нулю? Сопротивлением источника пренебречь.

К задаче 40.8.		 К задаче 40.9. 		К задаче 40.10.

40.93. На рисунке приведена зависимость силы тока через автомобильную лампочку от напряжения на ней. Лампочку и резистор с сопротивлением R = 2 Ом подключают к источнику тока с ЭДС E = 15 В и внутренним сопротивлением r = 3 Ом. Какими будут напряжение U на лампочке и сила тока I через нее, если лампочка и резистор соединены: а) последовательно; б) параллельно?

40.103. На рисунке приведен график зависимости напряжения на разрядном промежутке дугового разряда от силы тока. Дугу подключают к источнику постоянного напряжения последовательно с резистором. При каком максимальном сопротивлении R резистора дуга может гореть при ЭДС источника E = 85 В? Внутренним сопротивлением источника пренебречь.

40.113. Нелинейный двухполюсный элемент имеет квадратичную вольтамперную характеристику: ток через этот элемент пропорционален квадрату приложенного к нему напряжения. Два таких двухполюсника соединены параллельно. Последовательно с ними включен еще один такой же элемент. На полученную цепь подано напряжение U. Определите напряжение Ui на каждом из элементов.

41. Работа и мощность тока. Тепловое действие тока

Закон Джоуля – Ленца: в проводнике с постоянным током за интервал времени (t выделяется количество теплоты (Q, пропорциональное квадрату силы тока I, сопротивлению проводника R и длительности интервала (t:

.

Мощность P тока, текущего в проводнике на участке 1 – 2, пропорциональна силе тока I и напряжению U12 между его концами:

.

41.12. Источник тока с ЭДС E и внутренним сопротивлением r замкнут на реостат. Как зависит от силы тока I в цепи мощность Pист, выделяемая источником; мощность Pвн, выделяемая во внешней цепи, и коэффициент полезного действия ( источника тока? Постройте графики зависимостей Pист(I), Pвн(I), ((I). При какой силе тока I = Io мощность, выделяемая во внешней цепи, будет наибольшей? Чему равна эта наибольшая мощность Pmax?

41.22. Источник тока с ЭДС E и внутренним сопротивлением r замкнут на реостат. Как зависит от сопротивления R реостата мощность Pвн, выделяемая во внешней цепи; мощность Pист, выделяемая источником тока; мощность Pвнутр, выделяющаяся внутри источника, и коэффициент полезного действия ( источника? Постройте графики зависимостей Pвн(R), Pист(R), Pвнутр(R) и ((R). При каком сопротивлении R = Ro реостата во внешней цепи выделяется максимальная мощность? Чему равен при этом КПД ((Ro) = (o?

41.32. Плитка при номинальном напряжении Uo = 220 В имеет мощность Po = 800 Вт. При включении плитки в сеть напряжение на розетке изменяется с U1 = 200 В до U2 = 180 В. Определите сопротивление Rnp подводящих проводов.

41.42. Разность потенциалов в сети зарядной станции U = 20 В. Внутреннее сопротивление аккумулятора, поставленного на зарядку, r = 0,8 Ом. В начальный момент времени его остаточная ЭДС E = 12 В. Какая мощность P2 расходуется станцией на зарядку аккумулятора при этих условиях? Какая мощность P2 при этом тратится на нагревание аккумулятора?

41.52. Имеются два резистора с сопротивлениями R1 = 2 Ом и R2 = 4,5 Ом. Их подключают к источнику тока сначала параллельно, а затем последовательно. При каком значении внутреннего сопротивления r источника тока в обоих случаях во внешней цепи выделяется одинаковая мощность?

41.62. При поочередном подключении к источнику тока двух электрических нагревателей с сопротивлениями R1 = 3 Ом и R2 = 48 Ом в них выделяется одинаковая мощность P = 1,2 кВт. Определите силу тока Iк.з. при коротком замыкании источника.

41.72. При подключении к источнику тока с ЭДС E = 15 В и сопротивлением R = 15 Ом КПД источника ( = 75 %. Какую максимальную мощность Pmax во внешней цепи может выделять данный источник?

41.83. Когда во внешней цепи выделяется мощность P1 = 18 Вт, КПД источника тока (1 = 64 %. При изменении внешнего сопротивления КПД источника (2 = 36 %. Какая мощность Pвнут выделяется при этом внутри источника тока?

41.93. Три одинаковых элемента с ЭДС E и резисторы с сопротивлением R каждый включены в цепь, изображенную на рисунке. Найдите мощность P, выделяющуюся на всех сопротивлениях схемы. Внутренними сопротивлениями элементов пренебречь.

41.103. Напряжение в сети без нагрузки U = 120 B. При включении в сеть плитки номинальной мощности Pном = 300 Вт фактически выделяющаяся мощность равна P = 250 Вт. Какая мощность будет выделяться в двух таких плитках, одновременно включенных параллельно в эту сеть? Плитки рассчитаны на напряжение Uном = 120 В. Изменения сопротивления плиток при их нагревании не учитывать.

41.112. Нагреватель самовара состоит из двух элементов. При подключении к сети первого элемента вода в самоваре закипает через t1 = 15 мин, при подключении только второго элемента – через t2 = 20 мин. Через какое время вода в самоваре закипит, если элементы подключить к сети: а) последовательно; б) параллельно.

41.122. Электроплитка имеет три секции с одинаковыми сопротивлениями. При параллельном их соединении вода в чайнике закипает через t = 6 мин. Через какое время закипит вода той же массы и той же начальной температуры при соединении секций, показанном на рисунке?

К задаче 41.12

41.132. Конденсатор емкости C1, имеющий заряд q1, соединяют противоположно заряженными обкладками через резистор с конденсатором емкости C2, имеющим заряд q2. Какое количество теплоты Q выделяется на резисторе?

41.143. Какое количество теплоты Q выделится на резисторе сопротивления R после замыкания ключа K (см. рисунок)? Внутренним сопротивлением источника пренебречь.

41.153. Конденсатор емкости C, заряженный до напряжения E подключается через резистор с большим сопротивлением к батарее с ЭДС 5E (см. рисунок). Определите количество теплоты Q, которое выделяется в цепи при зарядке конденсатора до напряжения 5E.

К задаче 41.14			К задаче 41.15		К задаче 41.16

41.163. Между обкладками плоского конденсатора расположена диэлектрическая пластинка (( = 3), заполняющая весь объем конденсатора. Конденсатор через резистор подключен к батарее с ЭДС E = 100 B (см. рисунок). Пластину быстро удаляют так, что заряд на конденсаторе не успевает измениться. Какая энергия Q выделится после этого в цепи в виде теплоты? Емкость незаполненного конденсатора Co = 100 мкФ.

41.173. Определить сопротивление R подводящих проводов от источника U = 120 B, если при коротком замыкании предохранители из свинцовой проволоки площадью сечения S = 1 мм2 и длины L = 2 см плавятся за время ( = 0, 03 с. Начальная температура предохранителя T = 300 K, температура плавления свинца Tпл = 600 K, плотность свинца D = 11,3(103 кг/м3, удельное сопротивление свинца ( = 2,1(10–7 Ом(м, удельная теплоемкость свинца c = 0,13 кДж/(кг(К), удельная теплота плавления ( = 25 кДж/кг.

41.183. Под каким напряжением U нужно передавать электроэнергию на расстояние L = 5 км, чтобы при плотности тока j = 0,25 А/мм2 в медных проводах двухпроводной линии электропередачи потери в линии составляли ( = 1 % от передаваемой мощности? Удельное сопротивление меди ( = 1,7(10–8 Ом(м.

41.193. От источника тока необходимо передать потребителю мощность Po = 4 кВт. Сопротивление подводящих проводов R = 0,4 Ом. Какое напряжение U должно быть на зажимах источника, чтобы потери мощности в проводах составляли ( = 4 % от потребляемой мощности?

41.203. Трамвай массы m = 22,5 т идет сначала по горизонтальному участку, а затем в гору с уклоном k = 0,03. В первом случае ток в двигателе I1 = 60 А, а во втором I2 = 118 А. Найдите скорости v1 и v2 трамвая, если коэффициент трения в обоих случаях ( = 0,01, напряжение в линии U = 500 В, КПД двигателя и передачи ( = 75 %.

42. Электрический ток в различных средах

Плотность тока j в металле равна заряду всех электронов, проходящих за единицу времени через единицу площади поперечного сечения проводника:

,

где no – концентрация электронов проводимости, e – абсолютная величина заряда электрона, v – средняя скорость дрейфа электронов под действием внешнего электрического поля.

Закон Ома для плотности тока (закон Ома в дифференциальной форме): плотность тока проводимости пропорциональна напряженности E электрического поля в проводнике и совпадает с ней по направлению:

.

Первый закон Фарадея (первый закон электролиза): масса M вещества, выделившегося на электроде, прямо пропорциональна электрическому заряду Q, прошедшему через электролит:

;

коэффициент пропорциональности k называют электрохимическим эквивалентом вещества.

Второй закон Фарадея (второй закон электролиза): электрохимический эквивалент данного вещества пропорционален его химическому эквиваленту kx:

,

где  – постоянная Фарадея.

Химическим эквивалентом вещества называют отношение молярной массы данного вещества ( к его валентности Z:

.

Объединенный закон Фарадея (объединенный закон электролиза):

.

Значения молярных масс ( веществ и валентностей Z ионов во всех задачах данного раздела следует определять по Периодической таблице элементов Менделеева.

42.14. Катушка радиуса r = 25 см, содержащая L = 500 м тонкого медного провода, вращается с угловой скоростью ( = 300 рад/с вокруг своей оси. Через скользящие контакты катушка подключена к баллистическому гальванометру. Общее сопротивление всей цепи R = 21 Ом. Найдите удельный заряд e/me носителей тока в меди, если при резком затормаживании катушки через гальванометр проходит заряд q = 10 нКл.

42.23. Сплошной металлический цилиндр радиуса R вращается с постоянной угловой скоростью (. Найдите зависимость напряженности поля E от расстояния r от оси цилиндра и разность потенциалов U между поверхностью цилиндра и его осью.

42.33. Определите среднюю скорость v упорядоченного движения электронов в медном проводе при плотности постоянного тока j = 6 А/мм2, если считать, что на каждый атом меди приходится один свободный электрон. Какое количество теплоты q выделится при этом в единице объема провода в единицу времени? Молярная масса меди ( = 63,5(10–3 кг/моль, плотность меди D = 8,9(103 кг/м3, удельное сопротивление меди ( = 1,7(10–8 Ом(м.

42.42. Найдите суммарный импульс электронов в прямом проводе длины L = 1000 м, по которому течет ток I = 70 А.

42.52. По прямому медному проводу длины L = 1000 м и сечения S = 1 мм2 течет ток I = 4,5 А. Считая, что на каждый атом меди приходится один свободный электрон, найдите время t, за которое электрон переместится от одного конца провода до другого, а также сумму сил Fэл, действующих на все свободные электроны в данном проводе со стороны электрического поля. Плотность меди D = 8,9(103 кг/м3, удельное сопротивление ( = 1,68(10–8 Ом(м.

42.62. Какую длину L имеет вольфрамовая нить накала лампочки, рассчитанной на напряжение U = 220 В и мощность P = 200 Вт? Температура накаленной нити T = 2700 К, диаметр нити d = 0,03 мм. Удельное сопротивление вольфрама (o = 5,5(10–8 Ом(м при температуре To = 293 К. Считайте, что удельное сопротивление вольфрама прямо пропорционально абсолютной температуре.

42.71. В каком процессе через раствор проходит больший электрический заряд q: при выделении (1 = 1 моль никеля из раствора NiSO4 или при выделении (2 = 1 моль железа из раствора FeCl2?

42.81. При пропускании через электролит тока силы I = 1,5 А за t = 5 мин на катоде выделилось m = 137 мг некоторого металла. Что это за металл?

42.92. При электролизе раствора азотнокислого серебра в течение t = 1 час выделилось m = 9,4 г серебра. Определите ЭДС поляризации E, если напряжение на зажимах ванны U = 4,2 В, а сопротивление раствора R = 1,5 Ом.

42.102. Для серебрения N = 12 ложек, каждая из которых имеет поверхность площади S = 50 см2, через раствор соли серебра пропускают ток силой I = 1,8 А. О какой средней скоростью v увеличивается толщина серебряного покрытия ложки? Плотность серебра ( = 10,5(103 кг/м3.

42.113. Какая масса m меди выделилась в течение времени t = 10 с на катоде при электролизе CuSO4, если в течение первых t/2 = 5,0 с значение тока равномерно возрастало от 0 до I1 = 3,0 А, а в течение последующих t/2 = 5,0 с равномерно уменьшалось до значения I2 = 1,0 А?

42.122. При электролизе раствора серной кислоты H2SO4 расходуется мощность N = 37 Вт. Найдите сопротивление R электролита, если за время ( = 50 мин выделяется масса водорода m = 0,3 г.

42.132. Какую массу m расплавленной окиси алюминия Al2O3 разлагает ток силы I = 3,0 А в течение времени t = 1,0 ч?

42.142. Определите массу M кислорода, выделившегося при прохождении заряда q = 16 К л через водный раствор серной кислоты. Масса одного атома кислорода mo = 2,6(10–26 кг.

42.153. Под каким напряжением U следует проводить электролиз воды на установке с КПД ( = 80 % , чтобы при затратах электроэнергии не свыше W = 965 кДж выделившийся кислород смог заполнить объем V = 1 л под давлением p = 200 кПа при температуре T = 300 K?

42.162. При электролизе воды через нее пропускают ток силы I = 59 А. Какой объем V гремучего газа (при нормальных условиях) получился за время t = 1 мин?

42.173. Потенциал ионизации атомов неона ( = 21,5 В. Какой наименьшей скоростью v должен обладать электрон, чтобы он мог ионизовать неподвижный атом неона? При какой абсолютной температуре T средняя кинетическая энергия движения атомов неона станет равной энергии, необходимой для ионизации этих атомов?

42.183. При каком напряжении U зажигается неоновая лампа, если энергия ионизации атома неона W = 21,5 эВ, а средняя длина свободного пробега электронов в газе ( = 1,0 мм? Расстояние между электродами лампы d = 1,0 см.

42.193. Напряжение между анодом и катодом вакуумного диода равно U, сила анодного тока равна I. Найдите среднее давление <p> электронов на анод площади S.

42.203. Определите ток I, текущий через идеальный диод D в цепи, изображенной на рисунке, считая сопротивление R = 1,0 кОм.

Ответы:

38.1.  кг.

38.2.  Кл.

38.3.  мкА.

38.4.  м;  м2.

38.5. .

38.6.  где To = 273 K.

38.7. .

38.8. , R1 = 30 Ом, R2 = 10 Ом.

38.9. .

38.10. а) Точки подключения делят кольцо в отношении

;

б)  Ом.

38.11. R = 18 Ом, I1 = I6 = 2 A, I3 = 1,2 A, I2 = I4 = I5 = 0,8 A.

38.12. .

38.13. а) ; б) ; в) R = r.

38.14. .

38.15. а) ; б) .

38.16. .

38.17. .

38.18. а) Необходимо включить вместе с прибором добавочное сопротивление  кОм. б) Необходимо зашунтировать прибор сопротивлением  мОм.

38.19. .

38.20. .

38.21.

39.1. .

39.2.

39.3. .

39.4. а) ; б) .

39.5. .

39.6. .

39.7. а) ; б) сохранится.

39.8. а) U = 0; б) U = 0, если m – четные; U = E, если m – нечетные.

39.9. а) ; б) .

39.10. .

39.11. .

39.12. а) ; б) не изменится.

39.13. ; аккумулятор заряжается при Iн < 40 A, разряжается при Iн > 40 A.

39.14. .

39.15. .

39.16. .

39.17. .

39.18. .

40.1. .

40.2. .

40.3. .

40.4.  мКл.

40.5. .

40.6. .

40.7. .

40.8. .

40.9. а) U ( 8 B, I ( 1,4 A; б) U ( 4,8 B, I ( 1 A.

40.10. R ( 4,6 Ом.

40.11. .

41.1. .

41.2.

41.3.  Ом.

41.4.  Вт;  Вт.

41.5.  Ом.

41.6. .

41.7.  Вт.

41.8.  Вт.

41.9. .

41.10.  Вт.

41.11.  мин;  мин.

41.12.  мин;  мин;  мин.

41.13. .

41.14. .

41.15. .

41.16.  Дж.

41.17.  Ом.

41.18. .

41.19. .

41.20.  м/с;  м/с.

42.1.  Кл/кг.

42.2. .

42.3.  мм/с,  Дж/(м3(с).

42.4.  кг(м/с.

42.5.  с;  Н.

42.6.  м.

42.7. q1 = q2.

42.8. Никель.

42.9. .

42.10.  нм/с.

42.11.  мг.

42.12.  Ом.

42.13.  г, здесь ( – молярная масса Al2O3.

42.14.  кг.

42.15. .

42.16.  м3.

42.17.  км/с; .

42.18. .

42.19. .

42.20. I = 4 мА.

# Text boxes

Рис. 2

Рис. 1

Рис. 10